## Slide 1
PROBLEM
안테나 마스크 역설계
1 / 10
목표 스펙트럼이 주어지면 그것을 만들어내는 10×10 이진 금속 마스크를 생성한다. 기존 접근은 autoregressive(AR) 모델이다. Flow model 로 같은 문제를 풀고 AR 과 비교하는 것이 이 발표의 범위다.
INPUT
y ∈ R^201
목표 S11 스펙트럼 (201 주파수점)
GENERATE
b ∈ {0,1}^100
10×10 이진 마스크 — 생성모델이 만든다
VERIFY
ŷ = f_fwd(b)
동결된 forward surrogate CNN 으로 재평가
문제의 성격
• 정방향(마스크→스펙트럼)은 함수지만 역방향은 one-to-many — 같은 스펙트럼을 내는 마스크가 여러 개.
• 목표는 점추정이 아니라 조건부 분포 p(b|y) 의 샘플링. 생성모델이 필요한 이유.
• 데이터: train 167,430 / test 20,929 쌍.
Baseline — AR (snake ordering)
• 비트를 snake 순서로 하나씩 예측: p(b)=∏ p(b_k | b_<k, y).
• chain rule 을 정확히 따르므로 인수분해 오차가 없다.
• 생성에 100 번의 순차 forward 가 필요하고, 병렬화되지 않는다.
Flow model 은 100 개 픽셀을 매 스텝 병렬로 갱신한다. 관심은 적은 스텝으로 AR 의 품질에 도달하는지다. 아래에서 두 접근을 본다 — CFM 연속 완화, DFM 이산 상태 유지.

## Slide 2
APPROACH 1 · FRAMEWORK
CFM — 기존 vector field 프레임워크를 그대로 가져온다
2 / 10
이진 마스크를 연속값으로 완화한 뒤, 표준 Continuous Flow Matching 을 수정 없이 적용한다.
SOURCE
x0 ~ N(0, I)
표준 가우시안 노이즈
TARGET
x1 ~ q(x1)
GT 데이터셋. {0,1}→{−1,+1}
PATH
직선 보간
두 점을 직선으로 잇는다
LEARN
velocity v
그 직선의 속도를 회귀
경로와 학습 대상
x_t = (1−t)·x0 + t·x1 u_t = x1 − x0
모델은 v(x_t,t,y) 로 이 속도를 예측하고 MSE 회귀로 학습한다. 이진 구조에 대한 별도 처리는 없다 — 이미지 생성 CFM 과 동일.
Inference — 적분한 뒤 이산화
• x0 ~ N(0,I) 에서 Euler 적분으로 t: 0→1.
• 도착한 x1 은 연속값 — 아직 이진 마스크가 아니다.
• 마지막에 0 을 기준으로 thresholding: bits = (x > 0).
이 CFM 은 이진 대상을 연속 완화로 다루는 접근의 baseline 이다. 핵심 문제는 이산성 우회에 있다: 데이터는 {0,1}^100 격자 위에 있는데 연속공간에서 풀고 마지막에 thresholding 으로 되돌린다. 그 과정에서 |x|(per-bit confidence)는 버려진다.
참고: 이 구현이 결정론적인 것은 sigma_min=0 이라 경로에 노이즈가 없기 때문 — CFM 자체 성질이 아니라 설계 선택. one-to-many/다양성은 이 baseline 의 축이 아니다.

## Slide 3
APPROACH 1 · CODE
CFM — Training & Sampling
3 / 10
flow_matching.py — cfm_loss / sample_fm_cfg
Training
# x1: (B,100) in {0,1} → {−1,+1}
x1 = xb * 2 - 1
# 1) 노이즈와 시간
x0 = torch.randn_like(x1) # N(0,I)
t = torch.rand(B) # U(0,1)
# 2) 직선 경로 위의 점
x_t = (1 - t) * x0 + t * x1
# 3) 회귀 타겟 = 직선의 속도
u_t = x1 - x0
# 4) MSE 회귀
v = model(x_t, t, y) # out: R^100
loss = ((v - u_t) ** 2).mean()
Sampling
# Euler ODE 적분, t: 0 → 1
x = torch.randn(B, 100) # x0 ~ N(0,I)
dt = 1.0 / N
for i in range(N):
t = i * dt
v = model(x, t, y) # velocity
x = x + v * dt # clamp 없음
# 연속값 → 이진 마스크
bits = (x > 0).long() # thresholding
CFM 입력/출력: x_t ∈ R^100 (연속), t, y → v ∈ R^100 velocity (확률 아님). Loss = MSE. Inference 끝에 thresholding 필요. NFE = N (병렬).

## Slide 4
APPROACH 2 · FRAMEWORK
DFM — 이산 상태를 유지한 채, 확률분포의 velocity field 를 학습
4 / 10
각 픽셀의 vocab 을 {0,1} 로 정의하고, 모델이 상태의 확률분포를 직접 예측하게 한다.
VOCAB
V = {0, 1}
픽셀당 2 심볼. 상태는 끝까지 이산
SOURCE
p0 = Uniform
균등분포에서 출발
TARGET
p1 = q(x1)
GT 데이터셋
LEARN
확률의 velocity
p0 → p1 로 나르는 rate
모델이 예측하는 것 (V=2) — 픽셀마다 확률을 내고, 거기서 {0,1} 을 뽑는다
픽셀별 P(=금속)
0.90
0.20
0.80
0.70
→
샘플
뽑힌 마스크
이 픽셀별 확률 p₁|t(x₁|x_t) 이
아래 rate 를 결정한다.
(V=16 으로 묶는 법은 6 장)
1 · 조건부 경로
p_t(x|x1) = t·δ(x,x1) + (1−t)/V
확률 t 로 정답 유지, 아니면 uniform 재추출
2 · Marginalization
p_t(x) = E_x1~q [ p_t(x|x1) ]
균등분포 → 데이터분포 확률경로
3 · Rate (denoiser 로 복원)
u_t = λ_t·[ p1|t(v|z) − δ(v,z) ]
모델은 사후확률만 예측, rate 는 거기서

## Slide 5
APPROACH 2 · CODE
DFM — Training & Sampling
5 / 10
flow_matching.py — dfm_loss / sample_dfm_cfg
Training
t = torch.rand(B) # U(0,1)
# 1) 조건부 경로에서 x_t 샘플
keep = torch.rand(B, D) < t[:,None]
rnd = torch.randint(0, 2, (B, D)).float()
x_t = torch.where(keep, x1, rnd)
# 2) 깨끗한 x1 의 사후확률 예측
logits = model(x_t*2-1, t, y) # R^100
# 3) BCE — 타겟은 원본 x1
loss = F.binary_cross_entropy_with_logits(
logits, x1)
Sampling — CTMC 유한전이
x = torch.randint(0, 2, (B, D)).float()
for i in range(N):
t = i / N
p1 = sigmoid(model(x*2-1, t, y))
r = (p1>.5) if last else (rand<p1)
a = 1 / (N - i) # = (t'−t)/(1−t)
x = torch.where(rand<a, r, x)
return x.long() # 이미 이진
입력 / 출력 — CFM 과의 대비
 | 입력 | 출력 | Loss | Inference 끝
CFM | x_t ∈ R^100 (연속) | v ∈ R^100 velocity | MSE | thresholding 필요
DFM | x_t ∈ {0,1}^100 (이산) | sigmoid = p1¦t(x1¦x_t,y) | BCE | 이미 이진

## Slide 6
PATCHIFY · 그림으로
Patchify 를 그림으로
6 / 10
위: 픽셀을 묶어 토큰을 만드는 방법. 아래: 그로 인해 달라지는 점. 다음 장에서 코드와 함께 정리.
2×2 픽셀을 토큰 1 개로 묶는다 — 2×2 흑백 배치는 2⁴ = 16 가지 → 각 배치를 토큰 하나로 (vocab 16)
→
토큰
16 가지 중 하나
g=1 · 픽셀마다 확률 (4 장에서 본 방식)
0.90
0.20
0.80
0.70
→
픽셀마다 확률을 정하고, 각 픽셀을 금속/빈칸으로 따로 뽑는다
g=4 · 배치마다 확률
0.42
→
16 가지 배치 전체에 확률을 정하고, 그중 하나를 통째로 뽑는다
두 방법 모두 같은 배치가 나올 수 있다. 차이는 확률을 어디에 두는가다 — g=1 은 픽셀을 따로 뽑아 픽셀 사이 관계를 표현 못 하고, g=4 는 16 가지 배치에 직접 확률을 줘 그 관계를 담는다.
collision — 노이즈가 원래 값과 우연히 같을 확률
1/2
V=2
1/16
V=16
묶을수록 낮아진다 → 노이즈를 줬을 때 실제로 더 많이 바뀐다
노이징 단위 — 비트마다 vs 패치 통째로
비트마다
or
패치 통째로

## Slide 7
APPROACH 2+ · VOCAB MERGING
Patchify — 픽셀을 묶어 vocab 을 키운다
7 / 10
DFM 을 V=2 로 그대로 쓰면 학습이 잘 되지 않는다. 원인은 collision 이다.
문제 — collision
uniform 재추출이 원래 값과 같을 확률이 1/V. 실제 flip 확률 = (1−t)·(V−1)/V.
V | collision | t=0 실제 flip
2 | 0.500 | 0.500
16 | 0.063 | 0.938
1024 | 0.001 | 0.999
V=2 는 t=0 에서도 절반만 뒤집혀 gradient 가 잘 서지 않는다.
해법 — 2×2 패치를 1 토큰으로 (g=4, V=16)
# 2×2 공간 패치로 재배열 후 묶는다
fwd, inv = make_spatial_patch_indices(H,W,2,2)
X = X[:, fwd]
tok = bits_to_tokens(x1, group_size=4)
# 노이징: 토큰 단위 uniform 재추출
tok_t = torch.where(keep, tok,
torch.randint(0,16,(B,T)))
# Loss: BCE → Cross-entropy
loss = F.cross_entropy(
model(tok_t,t,y).reshape(-1,16),
tok.reshape(-1))
1 · 출력 형태
g=1 은 비트별 베르누이 100 개(독립). g=4 는 토큰당 16-way categorical 로 묶인 4 비트의 결합분포를 표현.
2 · collision (측정됨)
1/2 → 1/16 로 낮아진다. t=0 실제 flip 0.500 → 0.938. 07-05 의 V=2 학습 부진과 직접 연결.
3 · 노이징 단위
g=1 은 비트마다 독립 → 패치 유지확률 t⁴. g=4 는 토큰 단위 → t. 유지/교체가 패치 단위로 일어난다.

## Slide 8
RESULTS · TRAINING
학습 곡선
8 / 10
동일 백본 (Stable3DiT 76.8M · L=15 · d=512 · nhead=4 · dim_ff=768), 500 epochs · bs=128 · lr=1e-4.
wandb capture
train / val loss — CFM (MSE) · DFM V=2 (BCE) · DFM V=16 (CE)
wandb capture
val BitAcc / PatAcc — patchify (V=16) 의 효과가 드러나는 지점
CFG 용 체크포인트는 drop_prob 0.1 (조건을 10% 확률로 drop 해 uncond 도 함께 학습), 비교군은 0.0.

## Slide 9
RESULTS · EVALUATION
평가 결과 — DFM + patchify 가 AR 을 앞선다
9 / 10
주 지표는 notch-region MSE (논문 저자 코드). 공진 test 2,000 타겟, cfg=1.0, FM steps=10. notch MSE·valid@10 은 best-of-10, BitAcc·PatAcc 는 pass@1.
모델 | NFE | BitAcc↑ (sanity) | PatAcc↑ (sanity) | notch MSE↓ (주 지표) | valid@10↑
AR (snake) | 100 순차 | 0.539 | 0.000 | 39.60 | 0.633
CFM | 10 병렬 | 0.730 | 0.005 | 60.64 | 0.398
DFM V=2 | 10 병렬 | 0.809 | 0.141 | 44.98 | 0.517
DFM V=16 (patchify) | 10 병렬 | 0.831 | 0.115 | 36.53 | 0.591
1 · DFM V=16 이 AR 을 앞선다
notch MSE 36.53 vs 39.60 — DFM 이 낮다. AR 은 100 회 순차, DFM 은 10 회 병렬. guidance 없이 얻은 결과.
2 · V=2 와 V=16 의 차이
V=2 는 44.98, V=16 은 36.53. V=2 는 AR(39.60)도 넘지 못한다. collision 의 영향이 성능차로.
3 · CFM (이산성 우회)
가장 높다 (60.64). 연속으로 풀고 thresholding 으로 되돌리는 손해. DFM 은 이산 유지.
지표 참고. notch MSE 는 공진 구간에서만 잰 MSE (test 타겟의 74% 는 공진 없음). 지표 정의·코드는 논문을 따랐으나 측정 대상과 후보 예산(best-of-10)이 논문과 달라 논문 절대값(56.01)과 직접 비교 아님 — 목적은 AR vs FM 상대 비교.
valid@10 은 AR 이 약간 높다(0.633 vs 0.591) — 다양성은 AR 이 넓지만 best 후보 품질(notch MSE)은 DFM 이 앞선다. BitAcc·PatAcc 는 GT 일치율이라 one-to-many 에서 대안해를 벌주는 sanity 지표. AR 은 실제 100 스텝 생성으로 평가.

## Slide 10
RESULTS · STEPS
스텝 수에 따른 후보 다양성과 notch MSE
10 / 10
DFM V=16, guidance 없음 (cfg = 1.0), 공진 test 2,000 타겟, best-of-10.
NFE (steps) | 평균 Hamming 거리 | 서로 다른 후보 / 10 | BitAcc↑ | PatAcc↑ | notch MSE↓ (주 지표) | valid@10↑
1 | 1.5 | 3.5 | 0.871 | 0.324 | 58.68 | 0.429
2 | 10.2 | 8.0 | 0.850 | 0.182 | 36.06 | 0.590
4 | 13.3 | 8.7 | 0.837 | 0.134 | 35.62 | 0.593
10 | 14.6 | 9.0 | 0.831 | 0.115 | 36.53 | 0.591
50 | 14.8 | 9.1 | 0.831 | 0.108 | 36.42 | 0.604
Hamming 거리 = 같은 타겟에 대해 생성한 후보 10 개가 서로 평균 몇 비트 다른가 (100 비트 중). 9 장의 결과는 steps = 10 에서 잰 값이다.